## Slide 1: Προσομοίωση Αλγορίθμων Δρομολόγησης Δικτύου για Κατανομή Πόρων
Round-Robin και Proportional Fair
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΙΑΣΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

## Slide 2: Σκοπός και Στόχος της εργασίας
Σκοπός: Δοκιμή και αξιολόγηση δύο αλγορίθμων δρομολόγησης για δίκαιη κατανομή πόρων σε συνθήκες δικτύου.
Στόχος: Κατανομή εύρους ζώνης σε πολλούς χρήστες με διαφορετικές απαιτήσεις. Εξισορρόπηση δικαιοσύνης και αποδοτικότητας.

## Slide 3: Λογική των Αλγορίθμων
Round-Robin (RR):
  Κυκλική κατανομή με σταθερά βήματα.
  Κάθε χρήστης λαμβάνει ίση κατανομή μέχρι να εξυπηρετηθεί πλήρως ή να εξαντληθούν οι πόροι.
Proportional Fair (PF):
  Υπολογίζει δείκτη δικαιοσύνης για κάθε χρήστη βασισμένο στην ποιότητα καναλιού και τη ζήτηση.
  Ο χρήστης με τον υψηλότερο δείκτη λαμβάνει προτεραιότητα.

## Slide 4: Υλοποίηση Round-Robin
SequentialRoundRobin(users, total_bandwidth, allocation_per_step):
Initialize metrics: step_count, time_step, fairness_over_time, throughput_over_time, latency_over_time
While there is remaining demand and bandwidth:
Update channel quality for all users
Select active users with remaining demand
Generate bandwidth requests:
Choose a random subset of active users
Sort requesting users by user ID (round-robin order)
Κάθε χρήστης εξυπηρετείται κυκλικά με σταθερή κατανομή (π.χ., 10 Mbps).
Το πρόγραμμα εκτελεί επαναλήψεις μέχρι να καλυφθούν οι απαιτήσεις ή να εξαντληθεί το εύρος ζώνης.
Allocate bandwidth:
For each requesting user:
bandwidth_sent = min(allocation_per_step, remaining_bandwidth, demand / channel_quality)
effective_allocation = bandwidth_sent * channel_quality
Allocate effective_allocation to user
Update remaining_bandwidth and user demand
Break if no bandwidth remains
Record metrics: fairness, throughput, latency
End if no bandwidth allocated this step
Return metrics: step_count, fairness, throughput, latency

## Slide 5: Υλοποίηση Proportional Fair
ProportionalFairScheduler(users, total_bandwidth, allocation_per_step):
Initialize metrics: step_count, time_step, fairness_over_time, throughput_over_time, latency_over_time
While there is remaining demand and bandwidth:
Update channel quality for all users
Select active users with remaining demand
Calculate Proportional Fair metrics:
For each active user:
achievable_rate = channel_quality * allocation_per_step
pf_metric = achievable_rate / average_rate
Add (user, pf_metric) to metrics list
Sort users by pf_metric (highest first)
Υπολογίζει τη «δικαιοσύνη» κάθε χρήστη με βάση τη ζήτηση και την ποιότητα καναλιού.
Ο χρήστης με τον υψηλότερο δείκτη δικαιοσύνης εξυπηρετείται πρώτος σε κάθε βήμα.
Allocate bandwidth:
For each user in sorted metrics:
bandwidth_sent = min(allocation_per_step, remaining_bandwidth, demand / channel_quality)
effective_allocation = bandwidth_sent * channel_quality
Allocate effective_allocation to user
Update remaining_bandwidth and user demand
Break if no bandwidth remains
Record metrics: fairness, throughput, latency
End if no bandwidth allocated this step
Return metrics: step_count, fairness, throughput, latency

## Slide 6: Περιβάλλον Προσομοίωσης και Παράμετροι
Παράμετροι Προσομοίωσης:
Αριθμός Χρηστών: 100-300 (αναλόγως σεναρίου)
Συνολικό Εύρος Ζώνης: 100-300 Mbps
Τύποι Κίνησης:
  Ροή βίντεο: Υψηλή ζήτηση (3 - 12 Mbps)
  Περιήγηση Ιστού: Μεταβλητή ζήτηση (0.5 - 4 Mbps)
  Κλήση φωνής: Χαμηλή ζήτηση (0.1 - 1 Mbps)
Μεταβαλλόμενη Ποιότητα Καναλιού:
  Υπολογίζεται δυναμικά με τυχαίες αυξομειώσεις σε κάθε χρονική στιγμή, προσομοιώνοντας ρεαλιστικές συνθήκες παρεμβολών και μεταβολών στο περιβάλλον. Η τιμή διατηρείται πάντα εντός των ορίων [0.2, 1.0].

## Slide 7: Σενάρια Προσομοίωσης
1. Scenario 1
Πλήθος Χρηστών: 300 video_streaming: (4, 10) Mbps
Συνολικό Εύρος Ζώνης: 300 Mbps web_browsing: (1, 2) Mbps
voice_call: (0.1, 0.5) Mbps
2. Scenario 2
Πλήθος Χρηστών: 200 video_streaming: (5, 12) Mbps
Συνολικό Εύρος Ζώνης: 200 Mbps web_browsing: (1, 4) Mbps
    voice_call: (0.3, 1) Mbps
3. Scenario 3
Πλήθος Χρηστών: 100 video_streaming: (3, 9) Mbps
Συνολικό Εύρος Ζώνης: 100 Mbps web_browsing: (0.5, 2) Mbps
voice_call: (0.1, 0.9) Mbps

## Slide 8: SCENARIO 1

## Slide 9: SCENARIO 2

## Slide 10: SCENARIO 3

## Slide 11: Κύρια Συμπεράσματα
Round-Robin:
  Πλεονεκτήματα:
  Εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των πόρων, ανεξάρτητα από την ποιότητα του καναλιού.
  Απλός και προβλέψιμος, χωρίς εξαρτήσεις από ιστορικές ή δυναμικές παραμέτρους.
  Μειονεκτήματα:
  Χαμηλή απόδοση (throughput).
  Αυξημένη καθυστέρηση (latency), καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες καναλιού.
  Δεν προσαρμόζεται στις δυναμικές συνθήκες καναλιού, με αποτέλεσμα να μειώνεται η συνολική αποδοτικότητα
Proportional Fair:
  Πλεονεκτήματα:
  Εξισορροπεί δικαιοσύνη και απόδοση (throughput) χρησιμοποιώντας πληροφορίες για την ποιότητα καναλιού.
  Ανταποκρίνεται καλύτερα σε σενάρια με δυναμικές συνθήκες.
  Μειώνει την καθυστέρηση (latency), καθώς ευνοεί χρήστες με υψηλή ποιότητα καναλιού.
Μειονεκτήματα:
  Μικρές αποκλίσεις στη δικαιοσύνη (fairness), καθώς δίνει προτεραιότητα τους χρήστες με καλές συνθήκες καναλιού.
  Πολυπλοκότερη υλοποίηση και μεγαλύτερη εξάρτηση από τις τρέχουσες συνθήκες καναλιού.

## Slide 12: Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ερωτήσεις?
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΙΑΣΑΚΟΣ 1084632
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΗΚΟΣ 1084581